DCJ系列低温加液枪使用说明书

- 安全

严禁用于超过公称压力，否则有可能发生破损事故。

- 工作原理

低温加液枪主要用于LNG加液站上，与加液机连接的终端接头，用来给车载低温绝热气瓶加气充液的装置，当低温绝热气瓶内需要加气时，通过低温加液枪阀瓣顶开加气口的阀瓣，使LNG进入低温绝热气瓶内；当加完气后，拔下低温加液枪，低温加液枪由阀瓣后的弹簧复位并密封。

- 结构及性能参数

公称压力：4.0MPa                 主要零部件材料：

设计温度：-196℃~+80℃           阀瓣、充液管：S30408

适用介质：LNG                         阀瓣密封件：PCTFE

车用加液枪

- 安装

在安装前必须彻底清扫管道内异物，反复确认管道内有无异物，然后再安装使用。

注明：在配管时要充分考虑因低温流体所引起的阀门及管道收缩情况，不要增加充装接头的受力负担。在管路安排及施工工艺方面要安排合理。

- 阀门操作

低温加液枪属于手动阀门。加气前，应首先查看气瓶内压力，若气瓶压力过高，应使用回气管路降低气瓶压力；并用干燥压缩空气或氮气吹扫低温加液枪和加气口；加气时，将低温加液枪对准装入加气口，双手同时推动两侧手柄到底，此时，充装接头已连接上加气口，打开加气机进行加气。加气结束，应首先停止加气机工作，同时缓慢拉动两侧手柄，此时充装接头和加气口会排放管路中多余气体，待排完气，同时拉动两侧手柄至底，此时，拔下低温加液枪，加气完成。

- 故障分析与排除

| 故障现象 | 产生原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 加气时外漏 | 蓄能圈损坏 | 更换蓄能圈 |
| 加不进液 | 气瓶压力过高 | 降低气瓶压力 |
|  | 低温加液枪（加液枪）机构磨损，造成行程偏差，不能打开加气口进行加液 | 低温加液枪（加液枪）返厂维修 |
|  | 加气口行程过长，造成低温加液枪（加液枪）阀瓣不能打开 | 更换标准加气口 |
| 加完气后阀瓣内漏 | 阀瓣密封件损坏 | 更换密封件 |

注：（1）因漏气进行修理或零部件更换时，需确认阀内已无压力后再作业。

（2）检修后必须按照成品检测要求进行校验。

（3）如故障无法自行排除，请联系我公司售后服务部。

- 运输

运输搬运中请小心轻放，不要损坏包装，防止日晒雨淋。

- 开箱及检查

先打开运输用的包装箱，在阀门装在塑料袋里的状态下清点数量。在阀门安装之前，为避免阀门沾上油脂和灰尘，请穿用干净的作业服和手套。

- 联系方式

公司名称：上海百图低温阀门有限公司

联系地址：上海市宝山区洋桥路155-7

联系电话：021-36111208

传    真：021-36090193